## Slide 1: Разработка алгоритмов управления рулевой рейкой беспилотного транспортного средства
УИРС, 6 семестр
22.12.2023
Студент группы 8Е02, Сокуров Руслан

## Slide 2: Актуальность
К 2035 году доля беспилотных автомобилей в общих продажах прогнозируется до 10 - 15 процентов всего объема продаж автомобилей в мире в натуральном выражении. [1]
Основные проблемы внедрения технологий автономности включают в себя отсутствие в настоящее время в Российской Федерации ряда критичных электронных компонентов 2-го и 3-го уровней. [1]
[1] — Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2022 N 4261-р <Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года>

## Slide 3: Рулевая рейка (рр)
Функциональная схема БУРР-30-С
Рулевая рейка с ЭМУР

## Slide 4: Алгоритмы управления рр бтс
Название алгоритма | Достоинства | Недостатки
ПИД-регулирование | Простота и понятность работы алгоритма; Широкое использование в автоматическом управлении; | Требует настройки коэффициентов;
Алгоритм на основе прогнозирующей модели | Может обеспечить управление в сложных дорожных условиях и при наличии препятствий; | Требует вычислительных ресурсов для прогнозирования будущего поведения; Может быть сложным для реализации и настройки;
Алгоритмы на основе ИИ | Могут обучаться на основе большого объема данных; | Требуют больших вычислительных ресурсов для обучения и работы; Требуют большого объема данных для обучения;

## Slide 5: Исследование алгоритма определения положения рр
Алгоритм базируется на абсолютном энкодере с импульсным интерфейсом.

## Slide 6: Исследование алгоритма определения положения рр
Графики переменных PilaA_orig и PilaB_orig
Построим итоговую пилу, которая будет изменяться от 0 до 1 (в идеале) за весь ход рулевой рейки от -1000 до 1000 условных единиц (меток).

## Slide 7: Исследование причины нарушения корректной оценки позиции в рулевых рейках нового образца
БУРР не считывает позицию рейки (она не меняется в ходе её перемещения). При этом, блок не уходил в аварийный режим по отсутствию сигналов с датчика положения.
Подключим осциллограф к выводам сигнала А и Б и рассмотрим их. Видим, что сигналы есть, но их период отличается от принятых в блоке управления. Если точнее, то период сигнала А составляет 1,16мс, а период сигнала Б — 4.70мс, тогда как ранее использованные значения были 1мс и 5мс соответственно.
Изучив существующее ПО было обнаружено, что, во избежание шумов и неправильных считываний позиций, для периодов сигналов А и B установили ограничения. Существующий период не укладывался в эти ограничения, хотя сигнал был рабочим. Иными словами, данный сигнал отфильтровывался как шум/помехи, а не считывался системой управления.

## Slide 8: Исправление диапазона допустимых периодов для сигналов A и B
Ранее период сигнала А должен был укладываться в границы [0.9944; 1.044]мс, но с учётом новой информации, было определено, что данный интервал нам не подходит. Скорректируем максимальную границу, сформировав новый интервал, равный [0.944; 1.1111]мс.
Проделаем то же самое для сигнала B. Старый диапазон допустимого периода равен [4.8166; 4,9055]мс, а новый диапазон [4,666; 4,9055]мс.
Отлично, после того, как сигнал с рулевой рейки нового образца начал проходить в указанные диапазоны, блок начал успешно определять текущую позицию.

## Slide 9: Исправление потери позиции рулевой рейки при включении питания блока управления
Механизм определения положения рулевой рейки не может корректно работать во время включённой силовой ШИМ из-за появления помех в сигналах с датчика положения;
Чтобы это исправить мы: 1) Делим большую пилу на несколько секторов, 2) Вычисляем сектор, в котором мы оказались сразу после включения питания, ещё до того, как появились какие-то помехи, 3) при дальнейшей работе с рулевой рейки для обработки положения ориентируемся только на низкочастотный сигнал B, помня сектор, в котором мы включились.
Зная вышеописанную особенность, в первую очередь было решено проверить корректное определение сектора большой пилы. Для этого была проведена симуляция существующего алгоритма в MATLAB Simulink.
Старый механизм расчёта сектора
Новый механизм расчёта сектора

## Slide 10: Исправление потери позиции рулевой рейки при включении питания блока управления
Было принято решение подробнее изучить переменные в момент определения сектора, и была получена следующая картина
Параметры F.080 sector_PilaA и F0.82 sector_PilaB отображают значение пилообразных сигналов в момент определения сектора. Как видно, эти значения колоссально отличаются друг от друга, хотя физически рейка своего положения не меняла.
Тогда появилась гипотеза о том, что первые несколько тактов работы датчик шлёт некорректные показания сигналов А и B. Для проверки гипотезы был создан массив значений, в которые помещались значения пил А и B первые 200 тактов работы программы (примерно секунда).
Разница значений в одной и той же позиции рулевой рейки

## Slide 11: Исправление потери позиции рулевой рейки при включении питания блока управления
Было обнаружено, что в первом такте работы (а иногда и чуть дольше) пилы ещё не успевают принять адекватное значение, а сектор уже успевает посчитаться. Тогда было принято решение добавить время ожидания, примерное равное 1.5 секундам, и только после этого считать значение сектора. Данное действие помогло исправить проблему.
Таким образом, была реализована поддержка рулевой рейки нового образца блоком БУРР-30.
Значение пилообразных сигналов в первые доли секунд после включения блока

## Slide 12: Разработка алгоритмов управления рулевой рейкой беспилотного транспортного средства
УИРС, 6 семестр
22.12.2023
Студент группы 8Е02, Сокуров Руслан

## Slide 13: Дополнительная информация
Умножим пилу A на 2, а пилу B на 15 и назовём эти переменные PilaA_shift и PilaB_shift соответственно. Тогда за перемещение от -1000 до +1000 будет насчитано 58,4 pilaA_shift и 59,1 pilaB_shift.
Теперь выведем большую пилу, которая будет считаться по следующему условию: если значение pilaA_shift больше чем pilaB_shift, то итоговая равняется разности 1 – (pilaA_shift – pilaB_shift), а если pilaB_shift > pilaA_shift, то итоговая равняется pilaB_shift – pilaА_shift. Графически это условие будет выглядеть следующим образом:

## Slide 14: Дополнительная информация
Упрощенный алгоритм определения позиции

## Slide 15: Актуальность

## Slide 16: Конструкция бтс
Беспилотные автомобили представляют собой набор технологий, которые позволяют перемещаться без участия водителя
Одним из важнейших компонентов системы является механизм управления направлением движения автомобиля — рулевая рейка.